## Slide 1
MOC2 • SCIENCE / MRV
9.4
tCO₂e / ไร่ / ปี
ป่าของเราจะทำได้จริงไหม?
แยก “ค่าคาดการณ์จากแปลงปลูกโกงกาง” ออกจาก “การเพิ่มขึ้นจริงของคาร์บอนในป่าธรรมชาติของโครงการ”
MOC2 baseline workbook + TGO / DMCR reference study

## Slide 2
EXECUTIVE ANSWER
คำตอบสั้นที่สุด
9.4 เป็นไปได้ในบางแปลงหรือบางช่วงอายุ แต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทั้งโครงการจะรักษาค่าเฉลี่ยนี้ได้
ไม่ควรสัญญา 9.4 เป็นผลจริงของทั้งโครงการ
จนกว่าจะมีการวัดซ้ำและคำนวณ ΔC/Δt ของแปลงถาวรจริง
OPTIMISTIC
BENCHMARK
1
9.4 ไม่ใช่ “โตปีต่อปี”
ต้นทางคือ Mean Annual Increment: biomass สะสม ÷ อายุแปลงปลูก
2
ชุดอ้างอิงต่างจากเรา
Rhizophora plantation อายุทราบ 7–30 ปี; ของเราเป็นป่าธรรมชาติผสม
3
ต้องพิสูจน์ด้วย monitoring
เครดิตจริงขึ้นกับ stock ที่เพิ่มสุทธิ รวม recruitment และหัก mortality
Verdict: possible at some plots / periods ≠ defensible whole-project average.

## Slide 3
WHERE 9.4 COMES FROM
9.4 มาจาก “แปลงปลูกโกงกาง”
งานศึกษาของ ทช./อบก. ใช้ ๑๑๖ แปลง • ๙ จังหวัด • ๑๖ ชั้นอายุ • อายุ ๗–๓๐ ปี
แปลงที่ใช้วิเคราะห์
116
แปลง
พื้นที่ศึกษา
9
จังหวัด
ช่วงอายุ
7–30
ปี
ผลเฉลี่ย
9.4 ± 4.6
tCO₂e/ไร่/ปี
เกณฑ์คัดข้อมูลสำคัญ
ตัดออก ๘ แปลง — เพราะสัดส่วนโกงกางต่ำกว่าร้อยละ ๘๐
reference population จึงเข้มข้นไปทาง Rhizophora plantation มากกว่าป่าธรรมชาติผสมของเรา
Source: TGO — การศึกษาการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไม้สกุลโกงกาง (Rhizophora spp.)

## Slide 4
CONCEPT
เลขเดียวกัน แต่ความหมายคนละแบบ
นี่คือเหตุผลหลักที่ 9.4 ไม่ควรถูกอ่านว่า “ป่าของเราต้องโตเพิ่ม 9.4 ทุกปี”
TGO REFERENCE • MAI
OUR CREDIT • PERIODIC CHANGE
MAI = Biomass ที่อายุ a ÷ a
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงอายุปัจจุบัน
ปลูก
อายุ a
Increment = (Cₜ − C₀) ÷ Δt
การเปลี่ยนแปลงจริงในช่วง monitoring
Baseline
Monitoring
TGO formula: MAIWT = WTop+R / a; carbon = MAI × 0.47; CO₂ = carbon × 3.67

## Slide 5
REFERENCE VARIABILITY
แม้ในแปลงปลูกอ้างอิง 9.4 ก็ไม่ใช่ค่าคงที่
ค่ารายชั้นอายุ/จังหวัดกระจายประมาณ 3.5–19.1 tCO₂e/ไร่/ปี
0
5
10
15
20
7
10
15
20
25
30
ค่าเฉลี่ย 9.4
อายุแปลงปลูก (ปี)
3.5
19.1
Source: TGO Rhizophora study, Table 3. Age and site quality produce a wide range around the mean.

## Slide 6
APPLES VS ORANGES
โครงการเราไม่ใช่ประชากรเดียวกับชุด 9.4
ข้อมูลตั้งต้นของโครงการเป็นป่าธรรมชาติ/ป่าที่มีอยู่เดิม หลายชนิด และไม่ทราบอายุ
REFERENCE 9.4
MOC2 BASELINE
โครงสร้าง
แปลงปลูก
ชนิดเด่น
Rhizophora spp. ≥80%
อายุ
ทราบ 7–30 ปี
ตัวชี้วัด
MAI = stock ÷ age
โครงสร้าง
ป่าธรรมชาติ/ป่าที่มีอยู่เดิม
ชนิดเด่น
หลายชนิดผสม
อายุ
ไม่ทราบ / ไม่ใช่อายุเดียวทั้ง stand
ตัวชี้วัด
ต้องใช้ ΔC จาก monitoring
ดังนั้น 9.4 ใช้เป็น “ค่าคาดการณ์อ้างอิง” ได้ แต่ไม่ใช่หลักฐานว่าป่าของเราจะเพิ่มคาร์บอนเท่ากัน
PDD describes the 6,775.53 rai project area as heterogeneous and uses stratified sampling.

## Slide 7
OUR BASELINE
Baseline ของเราบอกว่า “ป่าไม่เหมือนกันหมด”
32 แปลงตัวอย่าง • 6 ชั้นภูมิ • คาร์บอนสะสมต่างกันมากระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่ม
อ่าวไทย / มาก
54.6
อ่าวไทย / กลาง
29.4
อ่าวไทย / น้อย
5.0
อันดามัน / มาก
71.7
อันดามัน / กลาง
41.2
อันดามัน / น้อย
18.9
0
90
พื้นที่โครงการ
6,775.53
ไร่
Baseline tree carbon
362,962.81
tCO₂e
เฉลี่ยถ่วงพื้นที่
53.57
tCO₂e/ไร่
Range = min–max across baseline plots; dot = mean. This is stock variability, not future growth variability.

## Slide 8
SCALE CHECK
ถ้าตีความ 9.4 เป็น “เพิ่มจริงใน 1 ปี” มันใหญ่แค่ไหน?
เทียบกับคาร์บอนสะสมของต้นไม้ในปีฐาน เฉลี่ย 53.57 tCO₂e/ไร่
Baseline stock
53.57
tCO₂e/ไร่
+
9.4
เพิ่มต่อปี
=
+17.5%
ของ stock ปัจจุบันในหนึ่งปี
นี่ไม่ใช่การบอกว่า DBH ต้องเพิ่ม 17.5%
biomass–DBH ไม่เชิงเส้น และ stock ยังเปลี่ยนจาก recruitment / mortality
INTERPRETATION
9.4 เป็น “hurdle ที่สูง”
สำหรับป่าที่มี stock อยู่แล้ว
โดยเฉพาะเมื่อมีต้นแก่และ mortality
53.57 = weighted baseline tree-carbon stock from the 32-plot MOC2 workbook.

## Slide 9
PROOF
วิธีพิสูจน์ว่าเราได้ 9.4 หรือไม่
ใช้แปลงถาวรเดิมและวัดซ้ำ—not เดาจากอายุป่า
01
กลับไปแปลงเดิม
ใช้ permanent plots / tags เดิม
02
วัด DBH ซ้ำ
protocol และเกณฑ์เดียวกับ baseline
03
เก็บ recruitment + mortality
ต้นเข้าใหม่และต้นตายต้องอยู่ใน net change
04
คำนวณ Cₜ และ ΔC
allometry เดิม → stock รอบใหม่ → ลบ baseline
05
ถ่วงตาม strata + uncertainty
รวม 6 ชั้นภูมิและรายงาน precision
06
เทียบกับ 9.4
weighted ΔC/Δt ≥ 9.4 จึงถือว่าพิสูจน์ได้
PASS CONDITION
Weighted ΔC/Δt ≥ 9.4
Use the monitoring protocol and methodology version approved for the registered project.

## Slide 10
DECISION
ดังนั้น “จะได้ 9.4 ไหม?”
คำตอบที่ defend ได้ต่อ auditor / verifier วันนี้
ยังตอบว่า “ได้แน่” ไม่ได้
และยังตอบว่า “เป็นไปไม่ได้” ก็เร็วเกินไป
ใช้ 9.4 เพื่ออะไร?
Ex-ante benchmark
ใช้เป็นค่าคาดการณ์อ้างอิงได้ แต่ต้อง label ว่าไม่ใช่ measured result
ความน่าจะเป็นเชิงวิทยาศาสตร์
Optimistic for whole project
baseline เป็นป่าธรรมชาติผสม มี stock อยู่แล้ว และ heterogeneous
ตัวเลขที่จะใช้เครดิตจริง
Measured ΔC wins
ผลวัดซ้ำ + recruitment − mortality + uncertainty ต้องเป็นตัวตัดสิน
Sources: TGO Rhizophora study; DMCR 9.40 announcement; MOC2 baseline workbook; MOC2 PDD. Baseline is a snapshot—not actual annual increment.